| Nom : Prénom : | TECHNOLOGIE USINAGE | Le mode opératoire | DON BOSCO |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe : | Date : | Résultat : | Remarque : |

Consignes : Remettre les différentes étapes dans l’ordre requis pour effectuer l’usinage de la pièce dessinée ci-dessous.

Numéro de l’opération :

Ligne

| 17) | Immatriculer la pièce. (Marquage). | A |
| --- | --- | --- |
| 3) | Surfacer au moins. | B |
| 12) | Surfacer sur une longueur de 18. | C |
| 13) | Finir diam.32. | D |
| 6) | Finir le diam.11,8 (M12) sur une longueur 10. | E |
| 16) | Ebavurer et contrôler la pièce. | F |
| 5) | Dégrossir le diam.13 sur une longueur de 9. | G |
| 9) | Fileter M12 avec la filière (amorcer manuellement),guider avec le canon de la poupée mobile et lubrifier. | H I |
| 2) | Serrer la pièce dans le mandrin :effectuer un montage en l’air ; porte-à-faux 40mm. | J |
| 4) | Dégrossir au diam.33, sur une longueur de 33. | K |
| 8) | Réaliser la gorge de diam.10 largeur 2. Polir l’axe de 11.8. | L |
| 14) | Réaliser le cône, incliner le chariot porte-outil de 16°. | M |
| 10) | Scier longueur 30 (ou tronçonner avec lubrification). | N |
| 15) | Polir. | O |
| 7) | Effectuer le Chanfrein 1 à 45°. | P |
| 11) | Montage en l’air ; retourner la pièce,serrer par le filet M12,protéger avec un écrou fendu (ou tête du marteau). | Q |
| 1) | Débiter un cylindre en acier de 50mm à la scie mécanique. | R |