Tracé du patron industriel

Définition : le patron industriel est un patron avec les réserves de coutures comprises.

Pourquoi trace-t-on un patron industriel ?

| Gain de temps : - lors de la coupe du vêtement - lors de la répétition d’une même coupe - lors de la confection du vêtement (tracé plus précis) | Gain d’argent : - lors de l’achat du tissu - le patron industriel permet de faire une recherche de plan de coupe beaucoup plus précise |
| --- | --- |

Comment établir les valeurs de coutures ?

Quelques règles de base : Les coutures qui s’assemblent doivent toujours avoir les mêmes valeurs. Ex : sous-bras devant et sous-bras dos Epaule devant et épaule dos Emmanchure corps et emmanchure manche La valeur des coutures dépend du mode d’achèvement Ex : couture simple ou couture ouverte Ourlet dans un chemisier ou ourlet dans une jupe lainage La valeur des coutures dépend de la destination du vêtement Ex : vêtement de fabrication sans essayage Vêtement prévu avec un essayage (réserves plus importantes) Lorsqu’il ya des surpiqûres, la valeur des coutures variera en fonction de la largeur de la surpiqûre On ne fait jamais une surpiqûre dans une seule épaisseur de tissu Ex : surpiqûre à 1cm : prévoir une couture de 1,5cm

Pourquoi trace-t-on des retours de couture ?

|  | Le retour de couture : - évite le tiraillement des coutures - donne plus de soin dans la finition Le retour de couture dépend de la direction que l’on donne à la couture lors de l’assemblage du vêtement. Ex : couture couchée ou couture ouverte |
| --- | --- |

Comment procéder pour tracer le patron industriel ?

Etablir (= décider) des valeurs de coutures suivant le procédé d’achèvement. Tracer les valeurs de coutures parallèlement aux lignes du patron. Couper les patrons en laissant une réserve supplémentaire. Plier ou juxtaposer les coutures en respectant la direction qu’elles prendront lors de l’assemblage. Juxtaposer = poser une chose immédiatement à côté d’une autre. En coupe : Ex : juxtaposer les lignes d’épaule = poser la ligne épaule devant contre la ligne dos. Découper les patrons sur les lignes définitives.

Quelles sont les indications qui doivent figurer sur chaque pièce d’un patron industriel ?

- le nom du modèle ou du patron de base. - le nombre total des pièces composant le patron. - la taille relevée. - le nom de la pièce. - le numéro d’ordre de la pièce. - la direction sens du fil. - votre nom et la classe. - éventuellement le nom de la cliente.

Les gabarits industriels

Qu’est ce qu’un gabarit industriel ?

Définition : (gabarit type) en matière dure avec des valeurs de coutures, ourlet, sens de fil, raccords de montage, etc.… Synonyme : patron industriel, cartonnage

Opérations à effectuées : - tracer les valeurs de coutures aux gabarits en // aux lignes extérieures aussi bien aux courbes qu’aux lignes droites.

- respecter la valeur de couture établie (ex : 1,5 cm en //)

- tracé soigné et précis

- Comment tracer les valeurs de coutures aux ourlets ?

Dans le cas des ourlets, il faut tout d’abord observé l’angle ; si l’on a un angle aigu ou obtus. On doit faire un réglage d’angle, soit en pivotant le gabarit ou par symétrie axiale.

Aucun problème

- Comment tracer les valeurs de coutures aux pinces ?

Il y a deux solutions : - soit on prolonge les lèvres de 1 pince, dans le prolongement du corsage - soit on fait parallèle // au milieu devant de la jupe

- Comment régler un angle ?

Les différentes sortes d’angles sont : 1°) Angle droit 2°) Angle aigu 3°) Angle obtus

Conseils importants pour régler un angle

- connaître le plan de fabrication (montage) afin de savoir quelle couture sera bâtie la première Ex : l’angle du point S/B emmanchure : on coud en premier lieu les coutures S/B du vêtement et manches avant de coudre les emmanchures. Prolonger la ligne du S/B afin d’aboutir à la v.c. de l’emmanchure précédemment tracée - tracer au point d’intersection de ces deux lignes un horizontale allant rejoindre la v.c. du S/B

On doit toujours faire soit une horizontale ou une verticale ou la // ou la perpendiculaire au Droit Fil tout dépend de l’angle et du plan de fabrication

# Text boxes

retour couture