##### L’OUTILLAGE DE L’ELECTRICIEN

Pour travailler dans de bonnes conditions (efficacité et sécurité), l’installateur électricien à besoin de d’un outillage complet et en bon état.

Voici l’outillage de base que l’électricien possède dans son coffre à outils.

### LES PINCES*

Deux branches, formant leviers, s'articulent sur un axe, au-dessus duquel elles constituent des mâchoires.

On en retiendra plusieurs :

La pince universelle : il est nécessaire qu'elle soit de bonne qualité.

Avec cette pince, il est pratiquement possible de réaliser toutes les opérations réalisées avec les autres pinces.

Elle s’utilise :

        - en PINCE PLATE pour le tirage, le maintient et le travail de fil;

        - en PINCE COUPANTE : pour sectionner des fils de cuivre ou des clous;

        - en SERRE TUBES pour le serrage de pièces cylindriques ou des écrous;

        - en TENAILLE pour enlever les clous, le maintient de pièces chaudes,

de fils que l’on soude, … .

La pince à dénuder : Comme son nom l’indique, elle sert à dénuder des fils conducteurs un à un.

Elle possède dans ses deux parties tranchantes deux encoches triangulaires opposées.

Une vis de butée et molette de contre- écrou permettent de régler l’ouverture minimale des parties tranchantes afin de sectionner l’isolant sans entamer conducteur le fil.

Fonctionnement :

1. Régler l’ouverture d’après la section du fil.

2. Pincer l’isolant.

3. Effectuer une rotation de 90° et relâcher la pression.

4. Repincer l’isolant.

5. Tirer pour faire glisser l’isolant du fil.

La pince à becs ronds : ses deux becs ronds et coniques permettent de réaliser des œillets de diamètres différents sur des fils rigides jusqu'à 6 mm2 de section.

La pince à becs plats : ses becs sont soit, courts, longs, droits ou courbés.

Elle permet :

- de saisir des conducteurs et de les extraire d’un endroit moins accessible.

- de maintenir des fils lors d’une soudure, à maintenir de petites pièces, des vis, …  qu’il est difficile de maintenir entre les doigts.

- de couder des fils.

- de remplacer la pince universelle dans les endroits où celle-ci est inutilisable.

La pince coupante : Elle sert à couper les fils conducteurs dans les endroits inaccessibles avec la pince       universelle.

Sa coupe est nette et précise.

CANIF D’ELECTRICIEN* : C’est un outil indispensable pour dénuder les fils, les câbles, gratter les

contacts et enlever les bavures de certaines canalisations.

La plus grande prudence est nécessaire lors de son emploi !!!

Les tournevis*

1° Modèle plat : pour les vis pourvues d'une fente, 3 modèles sont à conseiller :

- Un petit : 2.5 à 4 mm. La tige de ce tournevis est courte.

Une partie plate de 2.5 à 4 mm de largeur de pointe et d’une épaisseur de 0,3 mm.

Il sert pour les petites vis. Raccordement des interrupteurs, vis de socket de lampes, vis d’appareils de mesures.

- Un moyen : 4 à 6.5 mm. La tige de ce tournevis est assez courte.

Une partie plate de 4 à 6.5 mm de largeur de pointe et d’une

épaisseur de 0,5 mm.

Il sert au montage et démontage des interrupteurs, des prises de courant,  au raccordement des fils aux disjoncteurs, ...

- Un gros : 6.5 mm à ... . Il possède une tige assez longue.

Une partie plate de 6.5 à 10 mm de largeur et d’une épaisseur de 1 mm.

Il sert pour les grosses vis de fixation des appareils.

2° Modèle cruciforme : Souvent appelé tournevis Philips. Très utilisé dans la construction de l'appareillage,  dans les machines et pour la fixation des accessoires électriques sur le bois.

La tête de la vis est en croix, cela donne une meilleure répartition des forces et abîme moins rapidement la fente.

Type « Phillips » N°1 N°2 N°3				Pozidriv (PZ0 PZ1 PZ2 PZ3)

3° Modèle tom pouce : la lame est moyenne mais le manche et la tige sont très courts.

Il est utilisé là où il y a peu d’espace pour serrer une vis.

LES MARTEAUX*

La forme de la masse d'acier, leur poids, la longueur de leur manche varient en fonction de l’utilisation de celui-ci.

La tête du marteau doit être solidement fixée au manche au moyen d'un coin en métal.

Le manche du marteau doit être exempt de fentes ou de défauts.

1° De 200 à 250 gr. : à panne plate de forme assez effilée, il sert à enfoncer avec précision des petits  clous, à frapper dans des endroits étroits et peu accessibles.

2° De 800 à 1000 gr. : qui sera utilisé avec un burin pour les saignées et les trous pour le placement des blochets.

LES OUTILS DE MESURE*

Double mètre : Il permet de mesurer les longueurs, il sera toujours en bois ou en matière isolante.

Règle graduée : Elle permet de mesurer de petites longueurs. Ex : longueur de vis, clous etc.…

LES OUTILS DE TEST*

Lampe test : Elle est constituée d’une lampe, d’un socket et de deux cordons souples munis chacun d’une fiche banane à leur extrémité.

Elle permet :

- de localiser une tension;

- la recherche de certains défauts dans une canalisation électrique. Ex : coupure, court –circuit, …

Boîtier test : Il est réalisé à partir d’une lampe de poche plate métallique (4,5 volts).

Il permet :

    - de tester le fonctionnement des exercices réalisés à l’atelier.

    - de localiser un contact entre deux endroits.

    - la recherche de certains défauts.

COFFRE A OUTILS* : Il sert à réunir tous les outils de manière aisée et ordonnée.

VRILLE* : Elle sert à percer des avant-trous dans un bois dur.

Ces avant-trous servent pour la pose d’appareils fixés

sur un support en bois.

Les outils de traçage*

Pointe carrée : Elle sert également à percer des avant-trous mais dans le bois.

Crayon* : Il permet à l’électricien de tracer des traits de repère pour l’emplacement des attaches, des blochets, des boîtes de dérivation, …

Le cordau de traçage : Il permet avec une grande facilité et sur de grandes longueurs de tracer une ligne.

Par exemple pour installer un tube électrique,

tirer un niveau, ...

Il est possible de se fournir de la craie dans différentes couleurs, et de remplacer la ficelle si celle-ci venait à casser, sa longueur étant d'environ une quinzaine de mètre.

COUTEAU A CABLES* : Souvent appelé JOKARI), il sert à dénuder les câbles.

La profondeur de coupe est réglable avec précision pour ne pas blesser les isolants  des conducteurs. La lame passe automatiquement de la coupe circulaire à la coupe longitudinale.

BURIN : C’est un outil en acier dur, trempé du côté tranchant, et chanfreiné de l'autre côté.

Sert à casser les matériaux durs comme le béton et la brique pour l’encastrement des  canalisations électriques et des blochets.

LE NIVEAU* : Pour le placement correct à l’horizontale ou à la verticale d ‘appareils électriques à fixer sur  un mur.

SCIE A BOIS  EGOINE : Elle est utilisée par les électriciens pour entailler des poutres et encastrer

des canalisations électriques. Elle s’utilise aussi pour couper des chevrons destinés à caler des boîtiers d’encastrement dans des cloisons en bois.

POINTEAU* : Permet de marquer le centre avant le perçage d’un trou dans une pièce en métal.

TRUELLE SPATULE* : Pour réaliser de petits mortiers de plâtre ou de ciments afin de reboucher

des rainures etc.…

SCIE A METAUX* : Elle sert comme son nom l’indique à scier les métaux et les matières plastiques.         Pour l’électricien, elle sert à couper de gros fils ou de gros câbles électriques.

Quelques conseils :

          - les dents de la lame sont dirigées vers l’avant de la scie.

          - tendre suffisamment la lame.

          - Scier sur toute la longueur de la lame

          - La scie ne coupe que vers l’avant, ne pas appuyer au retour.

          - Scier à une cadence régulière, un coup par seconde.

LES LIMES* : Elles servent à ajuster des pièces métalliques, ainsi que des pièces en matières plastiques.

Dressage et ébavurage des tubes plastiques et métalliques

LE FER A SOUDER* : L'extrémité du fer est appelée la panne,

elle est en cuivre (rouge)

car le cuivre  est bon conducteur de chaleur.

. Il doit fournir la chaleur nécessaire pour porter les pièces à souder à la bonne température de fusion de la soudure.

. La puissance en Watt du fer dépendent de la grosseur des objets à souder.

Puissance des fers à souder :

Un petit de 15 W à 30 W pour l'électronique.

Un moyen de 40 W à 60 W pour l'électricité.

Un gros de 80 W à 150 W pour le travail de tôlerie, soulier de câble.

. Il est conseillé d'utiliser de la soudure à l'étain contenant de la résine de décapage.

. Un collage est toujours le résultat d'un mauvais

décapage et surtout d'un manque d'échauffement.

RESSORT DE CINTRAGE*: Utilisé pour le pliage des tubes en PVC en diamètre 16 mm et 20 mm.

PINCE A COUDER* : Elle est employée pour couder les tubes en acier lisses (TAL).

Chaque tube a sa dimension, donc sa pince : 5/8, 3/4, 1, 1 1/2,

2 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

NIVEAU A EAU : C’est un fin tuyau en plastique transparent que l’électricien utilise pour tracer un niveau de référence lorsqu’il est sur un nouveau bâtiment. (Sol non carrelé et inégal)

TIRE FILS* : C’est une fine lame d’acier très longue avec un crochet à une extrémité et une fine boule à l’autre.

Il existe des tire-fils en nylon (section circulaire)

et en acier présenté sous forme de ressort.

L’électricien introduit le tire-fils dans un tube, attache les fils    lorsqu’il débouche à l’extrémité du tube, il peut ensuite tirer les fils dans la canalisation.

LES ACCESSOIRES DE SECURITE

Masque gants lunette : Ils sont surtout utilisés lorsque l’électricien travail

avec : la disqueuse ; La foreuse ; le marteau-pic, …

DISQUEUSE - MEULEUSE : Elle sert à réaliser des rainures dans les murs :

  - en bloc de béton ou argex ;

  - en briques;

  - en plâtre ;

  - … .

VISSEUSE SUR ACCU. : Elle est utilisée pour le vissage de vis et le forage de trous de petits diamètres.

FOREUSE PORTATIVE : C’est un outil indispensable pour les petits percements, les mèches servent

à percer des trous ronds et lisses dans des matières tels que : métaux, bois

briques, béton, etc.….

Pour les briques et le béton on

utilise alors une mèche dite à

plaquette en carbure de

tungstène ou widia.

## Marteau de perçage et burinage SDS+ : Il permet :

- le percement des murs ;

- le burinage des saignées ;

- le burinage des trous pour blochets ;

- … .

N.B : Il existe encore beaucoup d’autres outils que l’électricien peut utiliser.

Tu les découvriras aux cours des années suivantes.

#### Questionnaire

1° Cite les types de pinces utilisées par l’électricien.

1. ……………………………………………………		4. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………		5. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

2° Pourquoi une de pinces et appelée « pince universelle » ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3° Pour quelle opération utilise t-on la pince à dénuder ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4° Pour quelle opération utilise t-on la pince à becs ronds ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5° Pour couper précisément un fil conducteur, qu’elle est la pince à utiliser ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6° Puis je dénuder un fils conducteur avec :

- un canif d’électricien : ………………..   - une pince à dénuder ? : ………………..

7° A quoi sert principalement le tournevis 3 mm ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8° Cite les modèles de tournevis.

1. Modèle : ………………………………

2. Modèle : ………………………………

3. Modèle : ………………………………

9° A quoi sert principalement le tournevis 6 mm ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10° A quoi sert le double mètre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

11° Que permet la lampe test ?

1. …………………………………………………………………………………………………………………………....

2. ………………………………………………………………………………………………………….…………………

12° Que permet le boîtier test ?

1. …………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. ………………………………………………………………………………………………………….…………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………..…

13° A quoi sert la vrille ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

14° A quoi sert le crayon de menuisier ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

15° Quand utilise t-on le niveau à bulle ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

16° Pour l’électricien, à quoi sert la scie à métaux ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

17° Pour l’électricien, à quoi sert la lime ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

18° Quelle est la puissance d’un fer à souder utilisé par l’électricien ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

19° A quoi sert le ressort de cintrage ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

II EST IMPORTANT  de choisir le tournevis adéquat, afin de ne pas abîmer l'outil ou les têtes de vis

En fonction du matériau à travailler, un choisira un disque abrasif normal ou un disque aux diamants.

Ne doit pas être utilisé sous tension du réseau