## Slide 1: École Joie de Vivre Cours de couture Mattez D.
Le matériel de couture
liens YouTube
lien YouTube : Mattez Danielle
Sources photos / google, employées dans le cadre de l’enseignement à des fins pédagogiques.

## Slide 2
Liste du matériel | 
Pelote à épingles | Épingles
Dé à coudre | Aiguille à coudre
Fil à coudre | Coupe-fil
Ciseaux à tissu | Ciseaux à papier
Mètre ruban | Latte / équerre
Somomètre | Craies / crayon tailleur
Crayon noir | Découd-vite
Le matériel de couture global : https://youtu.be/8VBb62SvUhc
Le matériel global de couture
explications courtes

## Slide 3
Les épingles
Les épingles à petite tête
Elles sont en acier avec une petite tête, qui empêchent de traverser le tissu,
Les pelotes à épingles, les coussins à épingles
Pour éviter de gaspiller les épingles ou de les perdre, on les place sur la pelote ou le coussin.
Épingles https://youtu.be/hINBEnnQHEo
Les épingles sont employées pour faciliter l’assemblage des coutures, des ourlets... Elles servent à maintenir des tissus ensemble pour coudre, piquer, surfiler. Leur utilisation facilite la coupe d'un patron, gabarit, sur un tissu.

## Slide 4
Technique d’épinglage
Pour épingler un patron :
Il faut placer les épingles à l’intérieur du patron (gabarit),
les épingles ne peuvent pas dépasser pour avoir plus facile à couper.
Pour préparer une couture : un ourlet : les têtes d’épingle doivent être placées à l’extérieur de la couture ou de l’ourlet, dans le sens logique de la couture ou de l’ourlet pour avoir plus facile à les enlever.
Comment épingler https://youtu.be/jiyZExPpVFQ

## Slide 5
Les aiguilles à coudre et à broder
Les aiguilles à coudre
Elles sont employées pour les réparations courantes des supports, il existe plusieurs grosseurs et longueurs à adapter pour chaque réparation à effectuer.
Les aiguilles à broder
Elles sont un plus épaisses et le chas (le trou) est plus grand et allongé.
Elles sont employées pour les broderies avec le fil à broder ou de la laine.
Aiguille à coudre https://youtu.be/13g3ELoze4s

## Slide 6
Enfilage de l’aiguille https://youtu.be/Xftv6mkBPso
l’enfilage d’une aiguille
Pour enfiler le fil à broder ou à coudre.
Préparez un fil de la longueur de votre bras (faire le mouvement de l’arc à flèche)
Coupez le fil avec un coupe-fil ou des ciseaux.
Visez le chas (le trou) de l’aiguille pour faire passer le fil, en pinçant le fil entre le pouce et l’index

## Slide 7
Coupe-fil https://youtu.be/pAM-puLOGn0
Utilisation du coupe-fil.
Le coupe-fil est pratique à la machine à coudre.
Plus petit qu’une paire de ciseaux,
Rends le maniement plus facile et moins encombrant
à la machine à coudre,
au fer à repasser
Utilisation : On coupe les fils au bord des coutures.

## Slide 8
L’utilisation des ciseaux
Les ciseaux pour tissu sont en général plus grands que ceux à papier. Attention : on ne peut jamais couper du papier avec les ciseaux qui servent à couper le tissu, cela abime les lames.il faut prévoir une paire de ciseaux spécialement pour le tissu
Tenir les ciseaux de cette façon suivante :
le pouce dans le petit anneau,
le majeur et l’annulaire dans le grand anneau, l’index à côté du grand anneau. (il soutient les ciseaux)
Ciseaux à tissu https://youtu.be/utNAYh_aVlo /

## Slide 9
https://youtu.be/6REl7vCHSEA
Pour réaliser une coupe du tissu ou d’un produit :
La découpe du produit est importante pour sa réalisation, il faut être appliqué et précis, coupé correctement sur lignes des gabarits.
Il faut ouvrir largement les lames.
Placer les ciseaux jusqu’au fond, des lames pour couper avec précision.
Pour couper les angles, des lignes courbes utiliser la pointe des ciseaux .
La coupe avec les ciseaux

## Slide 10
Le matériel de mesure
Mètre ruban https://youtu.be/WBzrajCtv2Y
Un mètre ruban
Le mètre ruban est en textile mesurant 1,50 m
Il est plus facile pour mesurer la taille sur un corps humain.
Une équerre droite ou arrondie
Plus facile à employer pour les valeurs couture
Une latte
Une latte classique droite de 30 à 50 cm pour les grandes lignes droites
Latte / équerre https://youtu.be/etImnv2mn6M
Comment tracer un gabarit simple + emploie de la latte https://youtu.be/tzjRUQVNRkY

## Slide 11
Tracer les valeurs couture autour d’un gabarit ou d’un patron.
Comment tracer un gabarit simple + emploie de la latte https://youtu.be/tzjRUQVNRkY
On épingle le gabarit ou le patron avec la technique d’épinglage
on trace autour du gabarit à l’aide d’un crayon ou d’une craie tailleur avec une latte ou un sonomètre

## Slide 12
Le matériel de mesure
Somomètre https://youtu.be/-IVLg3fcx30
Un sonomètre
C’est une petite latte employée spécialement en couture, il est pratique à la machine à coudre, au repassage…
Mesures prédéfinies : 1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
6 cm
Mesures des coutures et ourlets les plus courantes employées dans la confection.

## Slide 13
Crayon noir https://youtu.be/d7vIv7YykyE
Le matériel de traçage
Le crayon ordinaire (noir)
On trace sur les points de repère ou les valeurs couture et ourlets on trace à l’envers du tissu.
Le matériel de traçage est indispensable pour les réparations en couture
Pour tracer les points de repère ou les valeurs couture et ourlets.
Attention le traçage doit être effaçable il ne peut absolument pas laisser de marque sur les supports (pas de « bic »et « marqueur » ou autre).

## Slide 14
Le matériel de traçage
Craies / crayon tailleur https://youtu.be/d7vIv7YykyE
La craie tailleur ou le crayon tailleur
On trace sur les points de repère ou les valeurs couture et ourlets
En général, on trace à l’envers du tissu.
Avantage : la craie ou le crayon tailleur est effaçable à l’eau (au premier lavage).

## Slide 15
Tracer les valeurs couture soit à la craie tailleur ou au crayon en général sur l’envers du tissu.
(les valeurs couture servent à faire le vêtement ou le support à la bonne taille, si on oublie les valeurs couture pour une taille 40 on obtiendra une taille 38 par exemple)
Tracer des points de repère à l’aide d’un crayon
( les points de repère servent à relier deux coutures ensemble au bon endroit ou a indiquer l’emplacement de la poche par exemple)
Tracer les valeurs couture
Comment tracer un gabarit simple + emploie de la latte https://youtu.be/tzjRUQVNRkY

## Slide 16
Utilisation du gabarit, du patron ou du modèle.
Comment tracer un gabarit simple + emploi de la latte https://youtu.be/tzjRUQVNRkY
Un gabarit, un patron, un modèle,
Il est réalisé en matière dure (en carton ou en plastique pour être réutilisé plusieurs fois) ou en papier. Le gabarit représente le produit ou le vêtement à plat avec ou sans ourlet ou valeurs couture, avant de commencer vérifier les mesures, si elles sont comprises dans la conception du gabarit.
Pour décalquer un gabarit : il faut utiliser un crayon ou une craie tailleur.
Pour les grandes surfaces on peut employer une latte en pointant les angles du gabarit et on les rejoint avec la latte.
Pour les lignes courbes, on utilise une équerre courbe ou on fait des petits traits discontinus.

## Slide 17
Utilisation du découd-vite.
Découds vite https://youtu.be/xDrLz2jvFLs
Lorsqu’on répare un vêtement, on est souvent obligé de découdre des points qui ont été fait à la machine.
C’est un travail qui peut être difficile si les points sont serrés.
Lorsqu’on découd un vêtement, on le fait délicatement afin de ne pas déchirer, d’abimer ou trouer le tissu.
.
Placez-le découd-vite entre les bords de la couture. Défaire la couture en allant toujours vers le haut.