## Slide 1: Réalisation des différents points à la main et de broderie
Mon arbre magique

## Slide 2: Création : Mon arbre magique !
Final
Les différents points

## Slide 3: Développer la créativité
Observer l’environnement, feuilleter des magazines, s’inspirer , rêver..;
Cette image est la source de l’inspiration

## Slide 4: Imaginer la création
Décalquer le dessin sur une feuille transparente ou refaire le dessin sur une feuille blanche et un crayon, repasser avec marqueur noir
Réaliser un avant projet dessiner avec des couleurs différentes Imaginer les points que l’on réaliseras

## Slide 5: Préparation de son matériel
Décalquer finement sur le tissu au crayon

## Slide 6: Réalisations des points de broderie
Fiche technique
Mise en pratique

## Slide 7
Il constitue un point de base, Il permet de réaliser des réparations rapide, Il s'emploie pour des assemblages simples, facile à exécuter,
.
Apprentissage du point avant lien YouTube https://youtu.be/09LnvT437rU
Mise en pratique : Le point avant
L'aiguille traverse le tissu, passe dessous puis repasse sur le dessus du tissu à intervalle régulier.

## Slide 8
Apprentissage du point de piqure ou arrière lien YouTube https://youtu.be/AVbJGnYe0ok
Simple et efficace, grâce au mouvement du retour en arrière, il permet de réaliser des réparations plus solide,
Mise en pratique : Le point avant
Mise en pratique : Le point piqure
On pique l’aiguille vers l’avant ensuite on revient vers l’arrière et on touche le point que l’on a fait.

## Slide 9
Il permet de faire des réparations au bord des supports, il empêche le tissu de s’effilocher., suite a la rotation du fil au dessus du tissu.
Apprentissage du point de surfil lien YouTube https://youtu.be/iy_9Ht7Dsyo
Mise en pratique : Le point surfil
Au bord du tissu rentré l’aiguille ressortir à côté.

## Slide 10
C’est une variante du point de surfil, mais grâce à sa boucle, il est plus solide. Il est Idéal pour faire des boutonnières.
Apprentissage du point de feston lien YouTube https://youtu.be/WKAWTbGMUgw
Mise en pratique : Le point feston
Faite une boucle au-dessus de l’aiguille, sur le bord tirez le fils de façon à former une belle boucle.

## Slide 11
C’est un mélange du avant et du point de piqure mais il se décale, ce point est idéal pour les réparations courbes ou rondes
Apprentissage du point de tige lien YouTube https://youtu.be/em3RsDmFU1w
Mise en pratique : Le point tige
Piquer l'aiguille dans le tissu, ressortez l'aiguille légèrement en biais au-dessus et au milieu du point précédent

## Slide 12
C’est un point de décoration. On peut employer ce point pour masquer des petites déchirures ou un accroc,
Apprentissage du point de croix lien YouTube https://youtu.be/B1wPubcD_iM
Mise en pratique : Le point croix
Piquez l’aiguille en oblique, sortez bien le fil repiquez de l’autre côté en faisant un X.

## Slide 13
C’est un point de décoration.
Il peut-être employer pour la pose d’élastique.
Ce point est un mélange du point avant et du point de croix.
Apprentissage du point de chevron lien YouTube https://youtu.be/RCWDpCqtcAM
Mise en pratique : Le point chevron
Faites un petit point avant horizontal, ensuite il faut aller en biais et ressortir l'aiguille au niveau de la fin du point précédent.

## Slide 14
C’est un point de décoration.
On peut employer ce point pour masquer des petites déchirures ou un accroc.
Apprentissage du point de chainette lien YouTube https://youtu.be/TuHEXteqocw
Piquez à 5 mm faites une boucle autour de l’aiguille, ressortez 5 mm plus loin.
Mise en pratique : Le point chainette

## Slide 15
On peut employer des paillettes pour masquer des petites déchirures
ou des accrocs.
Apprentissage pose des paillettes lien YouTube https://youtu.be/r7Og8UkoIP0
Mise en pratique : pose de paillettes
Passez dans le trou de la paillette d’un côté, ensuite de l’autre côté, Pour passer d’une paillette à l’autre : aller à l’envers du tissu jusqu’à l’emplacement voulu.

## Slide 16
On peut employer des perles pour masquer des petites déchirures ou des accrocs.
Apprentissage pose de perles lien YouTube https://youtu.be/t2HG3pv5ErI
Mise en pratique : pose de perles
Passez dans le trou de la perle d’un côté, ensuite piquez dans le tissu. Pour passer d’une perle à l’autre : aller à l’envers du tissu jusqu’à l’emplacement voulu.

## Slide 17
Ce point est employé pour raccourcir un ourlet,
pour fermer les ouvertures des coussins…
coudre les nominettes et lichettes
Apprentissage du point glissé lien YouTube https://youtu.be/2NHu-8yp3Ss
Coupez un rectangle de 25 cm de large sur 20 cm de haut Pliez le tissu à 4 centimètres du bord et effectuez les points à l’intérieur du bord et au niveau du bord sur le support.
Dans le pli de l’ourlet passer l’aiguille avec un point avant droit ressortir l’aiguille au bord du support en prenant un fils sur l'endroit
Mise en pratique : Le point glissé

## Slide 18
Apprentissage du point de chausson lien YouTube https://youtu.be/9Htoem6R4Xc
Il est idéal pour les ourlets soit cachés dans les vêtements et pour les robes habillées.
Coupez un rectangle de 25 cm de large sur 20 cm de haut Pliez le tissu à 4 centimètres du bord et effectue les points à l’intérieur du bord (1cm)
Dans le vêtement prendre 1 fil
Dans l’ourlet, prendre 2 fils
Le point se fait en biais
Mise en pratique : Le point chausson

## Slide 19
Ce point est employé pour raccourcir un ourlet
Il est plus solide, il est souvent employé dans les résidences de personnes âgées, hôpitaux, centre
Apprentissage du point coulé lien YouTube https://youtu.be/L7OuFkDVeOk
On pique au-dessus du tissu dans l’ourlet et 1 fil dans la base de l’ourlet du vêtement
Coupez un rectangle de 25 cm de large sur 20 cm de haut Pliez le tissu à 4 centimètres du bord et effectue les points sur le bord du tissu
Mise en pratique : Le point coulé